1、以KVV、KVV22、型产品为例，电缆结构尺寸及主要技术参数如表3、表4 Take KVV,KVV22 type products for example,for cable structure,size and chief technical parameters,see tables 3 and 4. KVV型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆。 KVV type 450/750V copper core PVC insulated,PVC sheathed contorl cable. 表3

芯数×截面 No.×Nomi. cross-section mm2 导电线芯 根数/直径 Conductive wire mm 绝缘厚度 Normind Insulation thickness 护套厚度 Sheath thickness 平均外径 The average diameter 20℃直流电阻不大于 Max.D.C. Resistance (20℃) Ω/km 70℃时绝缘电阻不大于 Max.Insulation Resistance MΩ·km 电缆近似重量 Approximate weight of the cables kg/km 下限 Limit 上限 Ceiling 2×0.75 1/0.97 0.6 1.2 6.4 8.0 24.5 0.012 57.1 2×0.75（B） 7/0.37 0.6 1.2 6.6 8.4 24.5 0.014 67.8 2×1.0 1/1.13 0.6 1.2 6.8 8.4 18.1 0.011 64.4 2×1.0（B） 7/0.43 0.6 1.2 6.8 8.8 18.1 0.013 69.8 2×1.5 1/1.38 0.7 1.2 7.6 9.4 12.1 0.011 88.4 2×1.5（B） 7/0.52 0.7 1.2 7.8 10.0 12.1 0.010 94.5 2×2.5 1/1.78 0.8 1.2 8.6 10.5 7.41 0.010 125.4 2×2.5（B） 7/0.68 0.8 1.2 9.0 11.5 7.41 0.009 131.2 2×4 1/2.24 0.8 1.2 9.6 11.5 4.61 0.0085 164.7 2×4（B） 7/0.85 0.8 1.2 10.0 12.5 4.61 0.0077 170.7 2×6 1/2.76 0.8 1.2 10.5 12.5 3.08 0.0070 223.6 2×6（B） 7/1.04 0.8 1.2 11.0 14.5 3.08 0.0065 229.8 2×10 7/1.35 1.0 1.2 14.0 17.5 1.83 0.0065 384.0 2×0.75 1/0.97 0.6 1.2 6.8 8.4 24.5 0.012 70.7 2×0.75（B） 7/0.37 0.6 1.2 7.0 8.8 24.5 0.014 76.6 2×1.0 1/1.13 0.6 1.2 7.0 8.8 18.1 0.011 80.8 2×1.0（B） 7/0.43 0.6 1.2 7.2 9.2 18.1 0.013 87.9 2×1.5 1/0.138 0.7 1.2 8.0 9.8 12.1 0.011 106.4 2×1.5（B） 7/0.52 0.7 1.2 8.2 10.5 12.1 0.010 113.5 2×2.5 1/1.78 0.8 1.2 9.2 11.0 7.41 0.010 150.2 2×2.5（B） 7/0.68 0.8 1.2 9.4 12.0 7.41 0.009 159.3 2×4 1/2.25 0.8 1.2 10.0 12.5 4.61 0.0085 213.4 2×4（B） 7/0.85 0.8 1.2 10.5 13.5 4.61 0.0077 228.5 2×6 1/2.76 0.8 1.2 11.5 14.0 3.08 0.0070 306.0 2×6（B） 7/1.04 0.8 1.2 12.0 15.0 3.08 0.0065 312.2 2×10 7/1.35 1.0 1.2 14.5 18.5 1.83 0.0065 496.4

芯数×截面 No.×Nomi. cross-section mm2 导电线芯 根数/直径 Conductive wire mm 绝缘厚度 Normind Insulation thickness 护套厚度 Sheath thickness 平均外径 The average diameter 20℃直流电阻不大于 Max.D.C. Resistance (20℃) Ω/km 70℃时绝缘电阻不大于 Max.Insulation Resistance MΩ·km 电缆近似重量 Approximate weight of the cables kg/km 下限 Limit 上限 Ceiling 4×0.75 1/0.97 0.6 1.2 7.2 9.0 24.5 0.012 85.6 4×0.75（B） 7/0.37 0.6 1.2 7.4 9.6 24.5 0.014 90.7 4×1.0 1/1.13 0.6 1.2 7.6 9.4 18.1 0.011 98.7 4×1.0（B） 7/0.43 0.6 1.2 7.8 10.0 18.1 0.013 104.4 4×1.5 1/1.38 0.7 1.2 8.6 10.5 12.1 0.011 131.6 4×1.5（B） 7/0.52 0.7 1.2 9.0 11.5 12.1 0.010 137.7 4×2.5 1/1.78 0.8 1.2 10.0 12.0 7.41 0.010 188.4 4×2.5（B） 7/0.68 0.8 1.2 10.0 13.0 7.41 0.009 196.5 4×4 1/2.25 0.8 1.5 11.5 14.0 4.61 0.0085 283.0 4×4（B） 7/0.85 0.8 1.5 12.5 15.0 4.61 0.0077 290.8 4×6 1/2.76 0.8 1.5 12.5 15.0 3.08 0.0070 382.1 4×6（B） 7/1.04 0.8 1.5 13.0 16.5 3.08 0.0065 391.1 4×10 1/1.35 1.0 1.5 16.0 20.0 1.83 0.0065 622.4 5×0.75 7/0.97 0.6 1.2 7.8 9.6 24.5 0.012 100.9 5×0.75（B） 1/0.37 0.6 1.2 8.0 10.5 24.5 0.014 107.6 5×1.0 7/1.13 0.6 1.2 8.2 10.0 18.1 0.011 112.0 5×1.0（B） 1/0.43 0.6 1.2 8.4 11.0 18.1 0.013 126.1 5×1.5 7/1.38 0.7 1.2 9.4 11.5 12.1 0.011 157.2 5×1.5（B） 1/0.52 0.7 1.2 9.8 12.5 12.1 0.010 164.4 5×2.5 7/1.78 0.8 1.5 11.5 14.0 7.41 0.010 248.8 5×2.5（B） 1/0.68 0.8 1.5 11.5 14.5 7.41 0.009 256.7 5×4 7/2.25 0.8 1.5 12.5 15.0 4.61 0.0085 336.1 5×4（B） 1/0.85 0.8 1.5 13.0 16.5 4.61 0.0077 345.1 5×6 7/2.76 0.8 1.5 14.0 16.5 3.08 0.0070 447.8 5×6（B） 1/1.04 0.8 1.5 14.5 18.0 3.08 0.0065 455.6 5×10 7/1.35 1.0 1.7 18.0 22.5 1.83 0.0065 748.2 7×0.75 1/0.97 0.6 1.2 8.4 10.5 24.5 0.012 121.1 7×0.75（B） 7/0.37 0.6 1.2 8.8 11.0 24.5 0.014 127.8 7×1.0 1/1.13 0.6 1.2 9.0 11.0 18.1 0.011 149.5 7×1.0（B） 7/0.43 0.6 1.2 9.2 11.5 18.1 0.013 156.9 7×1.5 1/1.38 0.7 1.2 10.0 12.5 12.1 0.011 203.7 7×1.5（B） 7/0.52 0.7 1.2 10.5 13.5 12.1 0.010 211.7 7×2.5 1/1.78 0.8 1.2 12.5 15.0 7.41 0.010 315.5 7×2.5（B） 7/0.68 0.8 1.2 12.5 16.0 7.41 0.009 313.5

芯数×截面 No.×Nomi. cross-section mm2 导电线芯 根数/直径 Conductive wire mm 绝缘厚度 Normind Insulation thickness 护套厚度 Sheath thickness 平均外径 The average diameter 20℃直流电阻不大于 Max.D.C. Resistance (20℃) Ω/km 70℃时绝缘电阻不大于 Max.Insulation Resistance MΩ·km 电缆近似重量 Approximate weight of the cables kg/km 下限 Limit 上限 Ceiling 7×4 1/2.25 0.8 1.5 13.5 16.5 4.61 0.0085 432.4 7×4（B） 7/0.85 0.8 1.5 14.0 17.5 4.61 0.0077 441.4 7×6 1/2.76 0.8 1.5 15.0 18.0 3.08 0.0070 582.7 7×6（B） 7/1.04 0.8 1.5 15.5 19.5 3.08 0.0065 591.7 7×10 1/1.35 1.0 1.7 20.0 24.0 1.83 0.0065 974.4 8×0.75 7/0.97 0.6 1.2 9.4 11.5 24.5 0.012 146.2 8×0.75（B） 1/0.37 0.6 1.2 9.6 12.0 24.5 0.014 153.3 8×1.0 7/1.13 0.6 1.2 10.0 13.0 18.1 0.013 181.8 8×1.0（B） 1/0.43 0.6 1.2 10.0 12.0 18.1 0.012 172.8 8×1.5 7/1.38 0.7 1.5 12.0 14.5 12.1 0.011 252.1 8×1.5（B） 1/0.52 0.7 1.5 12.5 15.5 12.1 0.010 262.1 8×2.5 7/1.78 0.8 1.5 14.0 16.5 7.41 0.010 365.7 8×2.5（B） 1/0.68 0.8 1.5 14.0 17.5 7.41 0.009 3737.7 8×4 7/2.25 0.8 1.5 15.5 18.0 4.61 0.0085 498.8 8×4（B） 1/0.85 0.8 1.5 16.0 19.5 4.61 0.0077 516.2 8×6 7/2.76 0.8 1.7 17.5 20.0 3.08 0.0070 693.4 8×6（B） 1/1.04 0.8 1.7 18.0 22.0 3.08 0.0065 720.1 8×10 7/1.35 1.0 1.7 22.5 27.0 1.83 0.0065 1152.1 10×0.75 1/0.97 0.6 1.2 10.5 12.5 24.5 0.012 175.5 10×0.75（B） 7/0.37 0.6 1.2 10.5 13.5 24.5 0.014 187.5 10×1.0 1/1.13 0.6 1.5 11.5 14.0 18.1 0.011 222.1 10×1.0（B） 7/0.43 0.6 1.5 12.0 15.0 18.1 0.013 238.4 10×1.5 1/1.38 0.7 1.5 13.5 16.0 12.1 0.011 306.7 10×1.5（B） 7/0.52 0.7 1.5 14.0 17.0 12.1 0.010 320.7 10×2.5 1/1.78 0.8 1.5 15.5 18.5 7.41 0.010 450.1 10×2.5（B） 7/0.68 0.8 1.5 16.0 19.5 7.41 0.009 455.3 10×4 1/2.25 0.8 1.7 18.0 20.5 4.61 0.0085 367.9 10×4（B） 7/0.85 0.8 1.7 18.5 22.5 4.61 0.0077 651.7 10×6 1/2.76 0.8 1.7 19.5 22.5 3.08 0.0070 866.0 10×6（B） 7/1.04 0.8 1.7 20.5 25.0 3.08 0.0065 881.2 10×10 1/1.35 1.0 1.7 25.5 30.5 1.83 0.0065 1442.8 12×0.75 7/0.97 0.6 1.5 11.5 13.5 24.5 0.012 216.0 12×0.75（B） 1/0.37 0.6 1.5 11.5 14.5 24.5 0.014 221.9 12×1.0 7/1.13 0.6 1.5 12.0 14.5 18.1 0.011 253.2

芯数×截面 No.×Nomi. cross-section mm2 导电线芯 根数/直径 Conductive wire mm 绝缘厚度 Normind Insulation thickness 护套厚度 Sheath thickness 平均外径 The average diameter 20℃直流电阻不大于 Max.D.C. Resistance (20℃) Ω/km 70℃时绝缘电阻不大于 Max.Insulation Resistance MΩ·km 电缆近似重量 Approximate weight of the cables kg/km 下限 Limit 上限 Ceiling 12×1.0（B） 7/0.43 0.6 1.5 12.5 15.5 18.1 0.013 267.4 12×1.5 1/1.38 0.7 1.5 14.0 16.5 12.1 0.011 346.0 12×1.5（B） 7/0.52 0.7 1.5 14.0 17.5 12.1 0.010 351.2 12×2.5 1/1.78 0.8 1.5 16.0 19.0 7.41 0.010 508.3 12×2.5（B） 7/0.68 0.8 1.5 16.5 20.5 7.41 0.009 517.9 12×4 1/2.25 0.8 1.7 18.5 21.5 4.61 0.0085 723.7 12×4（B） 7/0.85 0.8 1.7 19.0 23.0 4.61 0.0077 735.9 12×6 1/2.76 0.8 1.7 20.5 23.5 3.08 0.0070 980.0 12×6（B） 7/1.04 0.8 1.7 21.0 26.0 3.08 0.0065 997.2 14×0.75 1/0.97 0.6 1.5 12.0 14.5 24.5 0.012 243.2 14×0.75（B） 7/0.37 0.6 1.5 12.0 15.0 24.5 0.014 252.2 14×1.0 1/1.13 0.6 1.5 12.5 15.0 18.1 0.011 286.3 14×1.0（B） 7/0.43 0.6 1.5 13.0 16.0 18.1 0.013 294.5 14×1.5 1/1.38 0.7 1.5 14.5 17.0 12.1 0.011 392.9 14×1.5（B） 7/0.52 0.7 1.5 15.0 18.5 12.1 0.010 402.9 14×2.5 1/1.78 0.8 1.5 17.0 19.5 7.41 0.010 580.5 14×2.5（B） 7/0.68 0.8 1.5 17.5 21.5 7.41 0.009 592.5 14×4 1/2.25 0.8 1.7 19.5 22.5 4.61 0.0085 830.0 14×4（B） 7/0.85 0.8 1.7 20.0 24.5 4.61 0.0077 846.9 14×6 1/2.76 0.8 1.7 21.5 24.5 3.08 0.0070 1128.9 14×6（B） 7/1.04 0.8 1.7 22.5 27.0 3.08 0.0065 1142.9 16×0.75 1/0.97 0.6 1.5 12.5 15.0 24.5 0.012 270.7 16×0.75（B） 7/0.37 0.6 1.5 13.0 16.0 24.5 0.014 281.7 16×1.0 1/1.13 0.6 1.5 13.0 15.5 18.1 0.011 319.4 16×1.0（B） 7/0.43 0.6 1.5 13.5 17.0 18.1 0.013 327.5 16×1.5 1/1.38 0.7 1.5 15.0 18.0 12.1 0.011 443.3 16×1.5（B） 7/0.52 0.7 1.5 15.5 19.5 12.1 0.010 460.2 16×2.5 1/1.78 0.8 1.7 18.0 21.0 7.41 0.010 677.3 16×2.5（B） 7/0.68 0.8 1.7 19.0 23.0 7.41 0.009 691.3 19×0.75 1/0.97 0.6 1.5 13.0 15.5 24.5 0.012 309.9 19×0.75（B） 7/0.37 0.6 1.5 13.0 15.5 24.5 0.014 318.9 19×1.0 1/1.13 0.6 1.5 14.0 16.5 18.1 0.011 367.1 19×1.0（B） 7/0.43 0.6 1.5 14.5 17.5 18.1 0.013 380.3 19×1.5 1/1.38 0.7 1.5 16.0 19.0 12.1 0.011 508.7

芯数×截面 No.×Nomi. cross-section mm2 导电线芯 根数/直径 Conductive wire mm 绝缘厚度 Normind Insulation thickness 护套厚度 Sheath thickness 平均外径 The average diameter 20℃直流电阻不大于 Max.D.C. Resistance (20℃) Ω/km 70℃时绝缘电阻不大于 Max.Insulation Resistance MΩ·km 电缆近似重量 Approximate weight of the cables kg/km 下限 Limit 上限 Ceiling 19×1.5（B） 7/0.52 0.7 1.5 16.5 20.5 12.1 0.010 520.7 19×2.5 1/1.78 0.8 1.7 19.0 22.0 7.41 0.01 777.6 19×2.5（B） 7/0.68 0.8 1.7 20.0 24.0 7.41 0.009 789.8 24×0.75 1/0.97 0.6 1.5 15.0 18.0 24.5 0.012 383.4 24×0.75（B） 7/0.37 0.6 1.5 15.5 19.0 24.5 0.014 394.5 24×1.0 1/1.13 0.6 1.5 16.0 19.0 18.1 0.011 455.5 24×1.0（B） 7/0.43 0.6 1.5 16.5 20.5 18.1 0.013 467.5 24×1.5 1/1.38 0.7 1.7 19.0 22.0 12.1 0.011 657.3 24×1.5（B） 7/0.52 0.7 1.7 20.0 24.0 12.1 0.010 673.5 24×2.5 1/1.78 0.8 1.7 22.5 25.5 7.41 0.010 980.9 24×2.5（B） 7/0.68 0.8 1.7 23.0 28.0 7.41 0.009 997.9 27×0.75 1/0.97 0.6 1.5 15.5 18.0 24.5 0.012 420.4 27×0.75（B） 7/0.37 0.6 1.5 16.0 19.5 24.5 0.014 431.3 27×1.0 1/1.13 0.6 1.5 16.5 19.0 18.1 0.011 500.2 27×1.0（B） 7/0.43 0.6 1.5 17.0 20.5 18.1 0.013 515.2 27×1.5 1/1.38 0.7 1.7 19.5 22.5 12.1 0.011 717.8 27×1.5（B） 7/0.52 0.7 1.7 20.0 24.5 12.1 0.010 734.9 27×2.5 1/1.78 0.8 1.7 23.0 26.0 7.41 0.010 1072.4 27×2.5（B） 7/0.68 0.8 1.7 23.5 28.5 7.41 0.009 1091.4 30×0.75 1/0.97 0.6 1.5 16.0 19.0 24.5 0.012 459.0 30×0.75（B） 7/0.37 0.6 1.5 16.5 20.0 24.5 0.014 468.9 30×1.0 1/1.13 0.6 1.7 17.5 20.5 18.1 0.011 564.6 30×1.0（B） 7/0.43 0.6 1.7 18.0 22.0 18.1 0.013 576.7 30×1.5 1/1.38 0.7 1.7 20.0 23.0 12.1 0.011 786.1 30×1.5（B） 7/0.52 0.7 1.7 21.0 25.0 12.1 0.010 791.3 30×2.5 1/1.78 0.8 1.7 24.0 27.0 7.41 0.010 1178.0 30×2.5（B） 7/0.68 0.8 1.7 24.5 29.5 7.41 0.009 1198.8 37×0.75 1/0.97 0.6 1.7 17.5 20.5 24.5 0.012 566.0 37×0.75（B） 7/0.37 0.6 1.7 18.0 22.0 24.5 0.014 579.4 37×1.0 1/1.13 0.6 1.7 18.5 21.5 18.1 0.011 675.2 37×1.0（B） 7/0.43 0.6 1.7 19.5 23.5 18.1 0.013 687.2 37×1.5 1/1.38 0.7 1.7 21.5 25.0 12.1 0.011 944.9 37×1.5（B） 7/0.52 0.7 1.7 22.5 27.0 12.1 0.010 959.9 37×2.5 1/1.78 0.8 1.7 25.5 29.0 7.41 0.010 1423.5

芯数×截面 No.×Nomi. cross-section mm2 导电线芯 根数/直径 Conductive wire mm 绝缘厚度 Normind Insulation thickness 护套厚度 Sheath thickness 平均外径 The average diameter 20℃直流电阻不大于 Max.D.C. Resistance (20℃) Ω/km 70℃时绝缘电阻不大于 Max.Insulation Resistance MΩ·km 电缆近似重量 Approximate weight of the cables kg/km 下限 Limit 上限 Ceiling 37×2.5（B） 7/0.68 0.8 1.7 26.5 31.5 7.41 0.009 1443.3 44×0.75 1/0.97 0.6 1.7 19.5 23.0 24.5 0.012 663.4 44×0.75（B） 7/0.37 0.6 1.7 20.5 24.5 24.5 0.014 679.6 44×1.0 1/1.13 0.6 1.7 21.0 24.0 18.1 0.011 734.6 44×1.0（B） 7/0.43 0.6 1.7 21.5 26.0 18.1 0.013 760.3 44×1.5 1/1.38 0.7 1.7 24.5 28.0 12.1 0.011 1103.5 44×1.5（B） 7/0.52 0.7 1.7 25.5 30.5 12.1 0.010 1127.3 44×2.5 1/1.78 0.8 2.0 29.5 33.5 7.41 0.010 1732.7 44×2.5（B） 7/0.68 0.8 2.0 30.5 36.0 7.41 0.009 1754.6 44×0.75 1/0.97 0.6 1.7 20.0 23.0 24.5 0.012 715.5 48×0.75（B） 7/0.37 0.6 1.7 20.5 25.0 24.5 0.014 731.7 48×1.0 1/1.13 0.6 1.7 21.5 24.5 18.1 0.011 822.2 48×1.0（B） 7/0.43 0.6 1.7 22.0 26.5 18.1 0.013 839.2 48×1.5 1/1.38 0.7 1.7 25.0 28.5 12.1 0.011 1194.1 48×1.5（B） 7/0.52 0.7 1.7 25.5 31.0 12.1 0.010 1216.4 48×2.5 1/1.78 0.8 2.0 30.0 34.0 7.41 0.010 1848.7 48×2.5（B） 7/0.68 0.8 2.0 31.0 37.0 7.41 0.009 1876.8 52×0.75 1/0.97 0.6 1.7 20.5 23.5 24.5 0.012 775.1 52×0.75（B） 7/0.37 0.6 1.7 21.0 25.0 24.5 0.014 786.2 52×1.0 1/1.13 0.6 1.7 22.0 25.0 18.1 0.001 881.7 52×1.0（B） 7/0.43 0.6 1.7 22.5 27.0 18.1 0.013 898.7 52×1.5 1/1.38 0.7 1.7 25.5 29.0 12.1 0.011 1286.1 52×1.5（B） 7/0.52 0.7 1.7 26.5 31.5 12.1 0.010 1307.5 52×2.5 1/1.78 0.8 2.0 31.0 35.0 7.41 0.010 1996.3 52×2.5（B） 7/0.68 0.8 2.0 32.0 38.0 7.41 0.009 2026.1 61×0.75 1/0.97 0.6 1.7 22.0 25.0 24.5 0.012 897.5 61×0.75（B） 7/0.37 0.6 1.7 22.5 27.0 24.5 0.014 908.7 61×1.0 1/1.13 0.6 1.7 23.0 26.5 18.1 0.011 1021.7 61×1.0（B） 7/0.43 0.6 1.7 24.0 28.5 18.1 0.013 1039.7 61×1.5 1/1.38 0.7 2.0 27.5 31.5 12.1 0.011 1491.5 61×1.5（B） 7/0.52 0.7 2.0 28.5 34.0 12.1 0.010 1521.5 61×2.5 1/1.78 0.8 2.2 33.0 37.5 7.41 0.010 2386.8 61×2.5（B） 7/0.68 0.8 2.2 34.0 40.5 7.41 0.009 2431.5

KVV22型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。 KVV22 type 450/750V copper core PVC insulated,PVC sheathed ,steel belt armored contorl cable. 表4

芯数×截面 No.×Nomi. cross-section mm2 导电线芯 根数/直径 Conductive wire mm 绝缘厚度 Normind Insulation thickness 护套厚度 Sheath thickness 钢带层数×厚度 steel rise×thickness mm 平均外径 The average diameter 20℃直流电阻不大于 Max.D.C. Resistance (20℃) Ω/km 70℃时绝缘电阻不大于 Max.Insulation Resistance MΩ·km 电缆近似重量 Approximate weight of the cables kg/km 下限 Limit 上限 Ceiling 4×2.5 1/1.78 0.8 1.5 2×0.2 13.0 17.0 7.41 0.010 352.6 4×4 1/2.25 0.8 1.5 2×0.2 14.0 18.5 4.16 0.0085 446.8 4×6 1/2.76 0.8 1.5 2×0.2 15.5 19.0 3.08 0.0070 560.9 4×10 7/1.35 1.0 1.7 2×0.2 19.0 25.0 1.83 0.0065 939.4 5×2.5 1/1.78 0.8 1.5 2×0.2 14.0 18.0 7.41 0.010 411.1 5×4 1/2.25 0.8 1.5 2×0.2 15.0 19.5 4.61 0.0085 513.9 5×6 1/2.76 0.8 1.7 2×0.2 17.0 21.5 3.08 0.0070 659.2 5×10 7/1.35 1.0 1.7 2×0.2 20.5 26.5 1.83 0.0065 1076.7 7×0.75 1/0.97 0.6 1.5 2×0.2 15.5 15.5 24.5 0.012 262.7 7×1.0 1/1.13 0.6 1.5 2×0.2 12.0 16.0 18.1 0.011 297.6 7×1.5 1/1.37 0.7 1.5 2×0.2 13.5 17.5 12.1 0.011 370.8 7×2.5 1/1.78 0.8 1.5 2×0.2 15.0 19.0 7.41 0.010 490.8 7×4 1/2.25 0.8 1.5 2×0.2 16.5 20.5 4.61 0.0085 644.4 7×6 1/2.76 0.8 1.7 2×0.2 18.0 22.5 3.08 0.0070 874.2 7×10 7/1.35 1.0 1.7 2×0.2 22.5 28.5 1.83 0.0065 1332.3 8×0.75 1/0.97 0.6 1.5 2×0.2 12.5 16.5 24.5 0.012 197.1 8×1.0 1/1.13 0.6 1.5 2×0.2 13.0 17.0 18.1 0.011 330.8 8×1.5 1/1.38 0.7 1.5 2×0.2 14.5 18.5 12.1 0.011 415.4 8×2.5 1/1.78 0.8 1.5 2×0.2 16.5 21.0 7.41 0.010 554.0 8×4 1/2.25 0.8 1.7 2×0.2 18.5 23.0 4.61 0.0085 788.0 8×6 1/2.76 0.8 1.7 2×0.2 20.0 24.5 3.08 0.0070 991.1 8×10 7/1.35 1.0 1.7 2×0.2 25.0 31.5 1.83 0.0065 1538.8 10×0.75 1/0.97 0.6 1.5 2×0.2 13.5 18.0 24.5 0.012 348.0 10×1.0 1/1.13 0.6 1.5 2×0.2 14.5 18.5 18.1 0.011 387.4 10×1.5 1/1.38 0.7 1.5 2×0.2 16.0 20.5 12.1 0.011 494.9 10×2.5 1/1.78 0.8 1.7 2×0.2 18.5 23.0 7.41 0.010 748.6 10×4 1/2.25 0.8 1.7 2×0.2 20.5 25.0 4.61 0.0085 952.5 10×6 1/2.76 0.8 1.7 2×0.2 22.5 27.0 3.08 0.0070 1213.4 10×10 7/1.35 1.0 2.0 2×0.2 28.5 35.0 1.83 0.0065 2096.1 12×0.75 1/0.97 0.6 1.5 2×0.2 14.0 18.0 24.5 0.012 377.7 12×1.0 1/1.13 0.6 1.5 2×0.2 14.5 19.0 18.1 0.011 423.1 12×1.5 1/1.38 0.7 1.5 2×0.2 16.5 20.5 12.1 0.011 539.8 12×2.5 1/1.78 0.8 1.7 2×0.2 19.0 23.5 7.41 0.010 836.0 12×4 1/2.25 0.8 1.7 2×0.2 21.0 25.5 4.61 0.0085 1048.8 12×6 1/2.76 0.8 1.7 2×0.2 23.0 28.0 3.08 0.0070 1338.4 14×0.75 1/0.97 0.6 1.5 2×0.2 14.5 18.5 24.5 0.012 412.2 14×1.0 1/1.13 0.6 1.5 2×0.2 15.0 19.5 18.1 0.011 463.9 14×1.5 1/1.38 0.7 1.7 2×0.2 17.5 22.0 12.1 0.011 611.6 14×2.5 1/1.78 0.8 1.7 2×0.2 20.0 24.5 7.41 0.010 906.2 14×4 1/2.28 0.8 1.7 2×0.2 22.0 26.5 4.61 0.0085 1172.4

芯数×截面 No.×Nomi. cross-section mm2 导电线芯 根数/直径 Conductive wire mm 绝缘厚度 Normind Insulation thickness 钢带层数×厚度 steel rise×thickness mm 护套厚度 Sheath thickness 平均外径 The average diameter 20℃直流电阻不大于 Max.D.C. Resistance (20℃) Ω/km 70℃时绝缘电阻不大于 Max.Insulation Resistance MΩ·km 电缆近似重量 Approximate weight of the cables kg/km 下限 Limit 上限 Ceiling 14×6 1/2.76 0.8 2×0.2 1.7 24.0 29.0 3.08 0.0070 1505.7 16×0.75 1/0.97 0.6 2×0.2 1.5 15.0 19.5 24.5 0.012 447.7 16×1.0 1/1.13 0.6 2×0.2 1.5 16.0 20.0 18.1 0.011 505.7 16×1.5 1/1.38 0.7 2×0.2 1.7 18.0 22.5 12.1 0.011 737.5 16×2.5 1/1.78 0.8 2×0.2 1.7 21.0 25.5 7.41 0.010 1002.1 19×0.75 1/0.97 0.6 2×0.2 1.5 15.5 20.0 24.5 0.012 495.4 19×1.0 1/1.13 0.6 2×0.2 1.7 17.0 21.5 18.1 0.011 580.4 19×1.5 1/1.38 0.7 2×0.2 1.7 19.0 23.5 12.1 0.011 817.6 19×2.5 1/1.78 0.8 2×0.2 1.7 22.0 26.5 7.41 0.010 1119.1 24×0.75 1/0.97 0.6 2×0.2 1.7 18.0 22.5 24.5 0.012 628.0 24×1.0 1/1.13 0.6 2×0.2 1.7 19.0 23.5 18.1 0.011 765.7 24×1.5 1/1.38 0.7 2×0.2 1.7 21.5 26.5 12.1 0.011 995.9 24×2.5 1/1.78 0.8 2×0.2 1.7 25.0 30.0 7.41 0.010 1378.0 27×0.75 1/0.97 0.6 2×0.2 1.7 18.5 23.0 24.5 0.017 720.7 27×1.0 1/1.13 0.6 2×0.2 1.7 19.5 24.0 18.1 0.011 817.3 27×1.5 1/1.38 0.7 2×0.2 1.7 22.0 27.0 12.1 0.011 1063.5 27×2.5 1/1.78 0.8 2×0.2 1.7 25.5 30.5 7.41 0.012 1478.1 30×0.75 1/0.97 0.6 2×0.2 1.7 19.0 23.5 24.5 0.012 769.3 30×1.0 1/1.13 0.6 2×0.2 1.7 20.0 24.5 18.1 0.011 874.8 30×1.5 1/1.38 0.7 2×0.2 1.7 23.0 27.5 12.1 0.011 1143.7 30×2.5 1/1.78 0.8 2×0.2 1.7 26.5 31.5 7.41 0.010 1791.3 37×0.75 1/0.97 0.6 2×0.2 1.7 20.5 25.0 24.5 0.012 881.2 37×1.0 1/1.13 0.6 2×0.2 1.7 21.5 26.0 18.1 0.011 1008.0 37×1.5 1/1.38 0.7 2×0.2 1.7 24.5 29.5 12.1 0.011 1329.4 37×2.5 1/1.78 0.8 2×0.2 2.0 30.0 35.0 7.41 0.010 2128.0 44×0.75 1/0.97 0.6 2×0.2 1.7 22.5 27.0 24.5 0.012 1028.0 44×1.0 1/1.13 0.6 2×0.2 1.7 23.5 28.5 18.1 0.011 1147.5 44×1.5 1/1.38 0.7 2×0.2 2.0 27.5 33.0 12.1 0.011 1577.8 44×2.5 1/1.78 0.8 2×0.2 2.2 33.5 39.0 7.41 0.010 2626.0 48×0.75 1/0.97 0.6 2×0.2 1.7 22.5 27.5 24.5 0.012 1074.2 48×1.0 1/1.13 0.6 2×0.2 1.7 24.0 29.0 18.1 0.011 1204.7 48×1.5 1/1.38 0.7 2×0.2 2.0 29.0 34.0 12.1 0.011 1852.2 48×2.5 1/1.78 0.8 2×0.2 2.2 34.0 39.5 7.41 0.010 2767.6 52×0.75 1/0.97 0.6 2×0.2 1.7 23.0 28.0 24.5 0.012 1148.1 52×1.0 1/1.13 0.6 2×0.2 1.7 24.5 29.5 18.1 0.011 1289.3 52×1.5 1/1.38 0.7 2×0.2 2.0 30.0 35.0 12.1 0.011 1984.7 52×2.5 1/1.78 0.8 2×0.2 2.2 35.0 40.5 7.41 0.010 2991.3 61×0.75 1/0.97 0.6 2×0.2 1.7 34.5 29.5 24.5 0.012 1263.5 61×1.0 1/1.13 0.6 2×0.2 1.7 26.0 31.0 18.1 0.011 1448.0 61×1.5 1/1.38 0.7 2×0.2 2.0 31.5 36.5 12.1 0.011 2182.4 61×2.5 1/1.78 0.8 2×0.2 2.2 37.0 42.5 7.41 0.010 3285.5

2、20℃时导体电阻应符合表3-表4规定

3、电缆应经受表5规定的工频交流电压试验

序号 试验条件 单位 电缆额定电压450/750V 1 成品电压试验：（电缆） 试品长度 m 交货长度 试验温度 ℃ 环境温度 试验电压 V 3000 耐压时间 min 5 2 绝缘线芯电压试验 试样长度不小于 m 5 浸水时间 h 1 水温 ℃ 20±5 试验电压 绝缘厚度≤0.6mm V 2000 绝缘厚度>0.6mm V 2500 耐压时间 min 5

4、电缆的绝缘电阻符合表3-表4规定

5、成品电缆应有制造厂（代号）、型号和电压等标志，标志应耐擦。