ZCN-BV线400-000-6698 ZCN-BV线价格 依据2023-11-12铜价66800元/吨.购买前咨询400-000-6698

导体标称截 面㎜2 芯数根数× 单丝直径㎜2 绝缘厚 度规定值㎜ 平均外 经上限㎜ 20°C时导体 电阻最大值 Ω/km 70°C时导体 电阻最小值 MΩ/km 25℃导体载流量 成品近似重量 100M/KG BV线价格（含税） 100M/盘 1.5 1/1.38 0.7 3.3 12.1 0.011 25 1.95 125.2 1.5 7/0.52 0.7 3.4 12.1 0.009 25 1.95 2.5 1/1.78 0.8 3.9 7.41 0.007 34 3.1 176 2.5 7/0.68 0.8 4.2 7.41 0.006 34 3.1 4.0 1/2.25 0.8 4.4 4.61 0.0056 44 4.56 276 4.0 7/0.85 0.8 4.8 4.61 0.0046 44 4.56 6.0 1/2.76 0.8 4.9 3.08 0.0044 58 6.5 419 6.0 7/1.04 0.8 5.4 3.08 0.0038 58 6.5 10.0 7/1.35 1.0 6.4 1.83 0.0037 68 11 707 16.0 7/1.70 1.0 6.8 1.15 0.0032 79 17 1116 25.0 7/2.14 1.2 8 0.727 0.0029 111 26.5 1737 35.0 7/2.52 1.2 9.8 0.524 0.0032 146 36 2430 50.0 19/1.78 1.4 11 0.387 0.0032 180 48.5 3292 70.0 19/2.14 1.4 13 0.268 0.0032 228 68.5 4756 95.0 19/2.52 1.6 15 0.193 0.0032 281 94.6 6566 120.0 37/2.03 1.6 17 0.153 0.0029 344 118 8230 150.0 37/2.25 1.8 19 0.124 0.0029 397 145 10290 185.0 37/2.52 2.0 21 0.0991 0.0029 456 182 12880 240 61/2.25 2.0 23.5 0.0754 0.0028 519 238 17256